## Slide 1
2023-08-16 |  |  |  |  |  |  | 
厂商及鼠标型号 | 2976(2965-B1) |  |  |  |  |  | 
方案主控 | CX52850E+PAW3395 |  |  |  |  |  | 
ID（匠盟填写） | CID / MID | 鼠标 VID/PID |  | Dongle VID/PID | 4K Dongle VID/PID |  | 2K Dongle VID/PID
 | 23 / 33 | 3554/F511 |  | 3554/F5D5 |  |  | -
是否是多合一驱动 | 否,做成单驱动 |  |  |  |  |  | 
驱动及桌面快捷名称 | M917GB-PRO |  |  |  |  |  | 
按键页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
按键数及默认定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 左 | 中 | 右 | 前进 | 后退 | CPI |  |  |  |  |  | 
数字电量 | 默认 OFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
按键响应时间（0-20ms） | 默认 8ms （Nordic/pro+ = 8ms，2535= 12ms） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
设置页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
驱动版本号（后2位和匠盟底层版本关联） | 客户版本：1.0 匠盟版本：0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
驱动说明（只支持中英文） | 英 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 
网址 | www.redragonzone.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 
语言及顺序 | 0-English | 1-简体中文 | 2-繁体中文 | 3-한국어 | 4-俄语 |  |  |  |  | 
 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
默认 | 自动获取固件版本号，配对功能，升级功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nordic/Pro+ 驱动开案信息表
# 红色为必填项，删除线不建议修改

## Slide 2
sensor页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
型号 | 3395 （支持3395 / 3311 / 3370 / 3335 / 3325 / 3104 / 4090 / 3212 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sensor模式设置（有或无） | 有 （其中 3325，3104，4090，3212 无模式设置） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DPI级数（最大8级） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DPI最大值 | 26000 （支持sensor最高DPI 倍数） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DPI值 | 1000 | 2000 默认 |  | 4000 | 8000 | 26000 |  |  | x | X
DPI颜色 | 红 | 蓝 |  | 绿 | 紫 | 橙 |  |  | 紫 | 白
回报率（最大4K） | 125 | 250 |  | 500 | 1000 默认 |  |  |  |  | 
DPI灯效（有或无） | 有 默认呼吸 （没有的话，默认变灰色） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sensor 默认 | LOD= 1mm，波纹及直线修正关闭，motinon sync 打开，火力全开OFF |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DPI灯光 默认 | DPI灯模式：OFF，亮度为5，速度为3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
灯光页 |  |  | 
是否有灯光页 | 无 |  | 
默认 | 灯光模式：彩色流动，亮度为10，速度为8，移动关灯ON，禁止关灯1分钟 |  | 
高级设置 |  |  | 
远距离模式 | 默认：OFF （Nordic/52850P支持，2535不支持） |  |